Ondas Eletromagnéticas
Roberto Ortiz
Professor Livre-Docente
EACH – USP

---
O espectro eletromagnético
- Ondas eletromagnéticas assumem diferentes características, dependendo do seu comprimento de onda
- À decomposição da energia (ou potência) irradiada nos diversos comprimentos de onda chamamos espectro.
- As diferentes partes do espectro são, grosseiramente: ondas de rádio (ondas curtas, AM, FM, TV), infravermelho (distante, médio, próximo), luz visível, UV (próximo, distante), raios-X, raios-g.

---
Abaixo: o espectro de uma lâmpada incandescente. A maior parte da potência é irradiada no infravermelho e não é detectada pelo olho humano.

---
Semelhanças e diferenças entre os diversos tipos de ondas eletromagnéticas:
- Todas são ondas eletromagnéticas (campos, elétrico e magnético transversais, oscilantes)
- Todas se propagam com a mesma velocidade no vácuo, a “velocidade da luz” c = 2 997 924 km/s
- As ondas de menor frequência (maior comprimento de onda) requerem menor energia para serem produzidas (e vice-versa)
- A interação dessas ondas com a matéria varia conforme o comprimento de onda.

---
Características das ondas eletromagnéticas
- São ondas transversais.
- Há duas componentes: o campo elétrico e o campo magnético
- Ambas as componentes oscilam temporalmente em fase.
- A direção de propagação é dada pelo produto vetorial entre o campo elétrico e magnético (nesta ordem) ou a “regra da mão-direita”

---
Como são geradas as ondas eletromagnéticas?
- Depende da frequência (ou do comprimento de onda)
  - ondas de rádio podem ser geradas por meio de correntes variáveis em bobinas ou mesmo em fios simples.
  - As lei de Faraday (a ver na disciplina Eletromagnetismo) mostra como surgem campos eletro-magnéticos induzidos por correntes variáveis
  - Esses campos são variáveis e se propagam à velocidade da luz
Acima: uma bobina.

---
Como são geradas as ondas eletromagnéticas?
- Ondas infravermelhas são geradas pela agitação térmica dos átomos e/ou moléculas de um corpo (sólido, líquido ou gasoso)
- Quanto maior a temperatura do corpo, maior a intensidade das ondas eletromagnéticas de maior frequência (< l), e vice-versa.
- A agitação dos átomos e/ou moléculas é, de certa maneira, uma medida da temperatura do corpo
Acima: um aquecedor a óleo.

---
Como são geradas as ondas eletromagnéticas?
- A luz visível pode ser gerada por diversos mecanismos
- A Mecânica Quântica explica esses processos (a ver na disciplina Estrutura da Matéria)
- Exemplo: ao se fazer passar uma corrente elétrica por um fio metálico este se aquece e emite radiação infravermelha e luz visível: a lâmpada incandescente.
Acima: uma lâmpada incandescente.

---
Como são geradas as ondas eletromagnéticas?
- Radiação UV, X e g são geradas por processos energéticos envolvendo átomos (UV), elétrons (raios-X) ou seus núcleos (raios-g).
- Esses processos são explicados pela Mecânica Quântica (a ver na disciplina Estrutura da Matéria)
Acima: um tubo gerador de raios-X.

---
Equações das ondas eletromagnéticas
- Conforme já foi comentado, a radiação pode ser gerada por campos elétrico ou magnético variáveis. A formação de um campo eletromagnético variável deverá ser abordada na disciplina Eletromagnetismo.
- Vamos nos limitar a discutir aqui as características das ondas eletromagnéticas.
- Para simplificar, vamos supor que o meio de formação e propagação dessas ondas seja o vácuo.
- Esses resultados são bastante adequados para a descrição de ondas eletromagnéticas no ar, mas não em outros meios como vidro, água, etc.

---
Quando os campos elétrico e magnético variam harmonicamente, a onda transversal pode ser representada pelas seguintes equações:
E(x,t) = Em sin (k x – w t)
e
B(x,t) = Bm sin (k x – w t)
- onde a direção de propagação da onda é x e Em e Bm são as amplitudes dos campos elétrico e magnético oscilantes. As direções de x, E(x,t) e B(x,t) são perpendiculares entre si.
- No vácuo, temos que:
onde c é a velocidade da luz no vácuo, m0 é constante de permeabilidade no vácuo (m0 = 4 p x 10–7 H/m) e e0 é a constante de permissividade no vácuo (8,85 x 10–12 F/m).

---
Intensidade de uma onda eletromagnética
Conforme já foi visto, a intensidade de uma onda é definida como a potência transmitida em uma direção por unidade de área (cuja normal é perpendicular à direção de propagação)

---
Intensidade de uma onda eletromagnética
A intensidade pode ser calculada a partir do vetor de Poynting. Ele nos dá a direção e a intensidade instantânea da onda eletromagnética:
pois os vetores campo elétrico e magnético são perpendiculares entre si. Note que, como esses campos são variáveis, o vetor de Poynting fornece a intensidade em um instante t dado (em W/m2).

---
- A frequência das ondas eletromagnéticas é quase sempre muito elevada, por isso a intensidade da onda (I) representa um valor médio do vetor de Poynting.
- Inicialmente substituimos o valor de B por E/c. Em seguida, calcularemos a média temporal da função:
Em sin (k x – w t)
que já foi anteriormente dada, sobre um período de oscilação:

---
pois o valor médio de sin2(x) sobre um período de 2p é igual a ½ e Em é a amplitude do campo elétrico. A relação acima estabelece uma relação entre a intensidade da radiação I e o valor do campo elétrico E.

---
Exemplo: suponha que uma antena irradie ondas eletromagnéticas isotropicamente (i.e. com a mesma intensidade em todas as direções) com uma potência de 60 W. Estime a intensidade do campo elétrico à distância de 1 metro da antena. Compare o seu resultado com o do campo elétrico de um capacitor de placas paralelas com uma d.d.p. de 12 V e separação entre as placas de 2 mm.
Sol.: a potência da antena é suposta estar distribuída em uma superfície (imaginária) de raio igual a 1 m. Logo, se W for a potência, a intensidade I da radiação a essa distância é:
I = W / 4pr2

---
Utilizamos as relações que já obtivemos e isolamos Em:
onde W é a potência da antena e r é a distância (considerada igual a 1 metro). Substituindo os valores, obtemos:
E2m = (2 x 4p x 10–7 x 3 x 108 x 60) / 4p 12
Em = 60 V/m
No caso de um capacitor, teríamos:
DV = – E . Dx → |E| = 12 volts / 2 x 10–3 m = 6 000 V/m
(i.e. o campo elétrico do capacitor seria 100 vezes mais intenso que o da antena)

---
Polarização da onda eletromagnética
- Na ilustração ao lado, o campo elétrico oscila somente em uma direção (neste caso, vertical)
- Este é um caso de onda linearmente polarizada.
- Em geral, os vetores campo elétrico e magnético podem oscilar em qualquer direção do plano yz.
- Ondas podem se tornar linearmente polarizadas de diversas maneiras: uso de filtros polarizadores, por reflexão, etc.

---
Polarização circular
Se uma onda de rádio é polarizada linearmente na direção horizontal (vertical) pela antena emissora, então a melhor recepção se dará com a antena receptora na mesma posição horizontal (vertical).

---
- Para contornar essa limitação, algumas emissoras emitem seu sinal com polarização circular.
- Nela, o vetor campo elétrico (e magnético) executam uma rotação à medida que se propagam.
- Deste modo, não importa o ângulo que a antena esteja, (quase) sempre haverá uma componente do campo elétrico paralela às varetas da antena.
- A polarização circular é feita utilizando-se duas antenas (uma vertical e outra horizontal), com uma diferença de fase de p/2 ou 3p/2 entre elas (veja a aula sobre oscilações em 2 dimensões).

---
Refração de ondas eletromagnéticas
- Vimos anteriormente que ondas podem sofrer um desvio à medida que a velocidade de propagação se altera.
- O desvio ocorre quando a direção de propagação não é paralela à normal à interface onde ocorre a mudança de velocidade.
- A luz (e demais ondas eletromagnéticas) está sujeita à refração.

---
Cálculo geométrico da refração
1
2

---
No caso de ondas eletromagnéticas denominamos índice de refração n de um meio onde se propaga a radiação à razão:
n = c / v
onde c é a velocidade da luz no vácuo e v é a velocidade da luz no meio em questão. Deste modo, a relação que obtivemos para o desvio da onda pode ser escrita em termos do índice de refração n:
A relação acima é conhecida como Lei de Snell da óptica física. Obviamente, o índice de refração do vácuo é igual a 1.

---
Exemplo: um raio de luz incide sobre uma lâmina de água. O ângulo de incidência feito com à normal à superfície é de 45o. Ao penetrar na água, o feixe de luz faz um ângulo de 30o com a normal à superfície. Calcule:
(a) o índice de refração da água
(b) a velocidade de propagação da luz na água.
Sol.: (a) utilizamos a lei de Snell para calcular nagua:

---
(b) Cálculo da velocidade da luz na água:
nagua = c / vagua → vagua = c / nagua
vagua = (299 x 103 km/s) / 1.41
vagua = 212 mil km/s

---
O efeito Doppler de ondas eletromagnéticas
- Já vimos que o efeito Doppler é uma mudança de frequência que ocorre quando a fonte ou o emissor aproxima-se ou afasta-se do receptor.
- As equações que deduzimos para os diversos casos foram as seguintes:
Fonte em repouso,
observador em movimento
Fonte em movimento,
observador em repouso
Fonte e observador
em movimento

---
No caso de ondas eletromagnéticas, a teoria da relatividade restrita estabelece que essas duas condições são equivalentes, i.e.:
observador em movimento, fonte em repouso
equivale a
 observador em repouso, fonte em movimento
Vamos tomar qualquer uma das equações anteriores para deduzir uma expressão para a variação da frequência (Df) e do comprimento de onda (Dl) devido ao efeito Doppler não-relativístico.

---
onde f0 é a frequência originalmente emitida, c é a velocidade da luz e u é a componente da velocidade na direção do objeto. Na prática, a razão u/c é muito pequena, mas Df não é pequeno porque as frequências de ondas eletromagnéticas geralmente são muito elevadas.

---
Vamos proceder agora ao cálculo da variação em comprimento de onda correspondente:

---
pois, como já comentamos, em geral u << c.

---
Exemplo: uma galáxia emite o espectro abaixo, que contém diversas linhas de emissão. A linha Ha, que corresponde à transição atômica entre os níveis 2 e 3 do hidrogênio, aparece com seu comprimento de onda alterado: 6570 A, enquanto o comprimento de onda de laboratório desta linha é de 6563 A.
Calcule a velocidade radial desta galáxia. Ela está se aproximando ou se afastando de nós?
Sol.: O desvio Doppler é Dl = 6570 A – 6563 A = 7 A
A velocidade radial da galáxia é portanto:
u = (Dl / l0) x c = (7 / 6563) x 3 x 108 m/s
u = 320 km/s
Como o comprimento de onda aparece maior que o de laboratório, a galáxia está se afastando do observador.

---
Fim