Ondas transversais em uma dimensão
Roberto Ortiz
Professor Livre-Docente
EACH – USP

---
O que são ondas?
- Uma onda é uma oscilação que se propaga em um meio material
- Quando a oscilação ocorre no sentido perpendicular ao sentido de propagação ela é dita transversal
- Assim como as oscilações (já estudadas), ondas têm uma amplitude, que é a amplitude de oscilação das partículas do meio.
- Estudaremos aqui as ondas periódicas, porém muitas propriedades mencionadas aqui servem também às ondas não-periódicas.

---
- Para saber se uma onda é transversal:
- Observe o movimento das partículas do meio onde ela se propaga
- Se o movimento das partículas for perpendicular à velocidade da onda então a onda é transversal
- Exemplo: ondas em uma corda esticada
- Para saber se uma onda é periódica:
- Meça o tempo entre a passagem de duas ondas sucessivas por um determinado ponto.
- Esse tempo é constante em ondas periódicas e é chamado de período da onda (T ), geralmente medido em segundos
- O inverso do período é a frequência da onda (f = 1/T), geralmente medido em Hertz (Hz)

---
Ondas periódicas
- A figura abaixo ilustra os principais parâmetros de uma onda periódica.
- A amplitude e o comprimento de onda geralmente são medidos em metros (S.I.)

---
Relação entre os parâmetros de uma onda periódica
- Vamos estabelecer intuitivamente a relação entre alguns dos parâmetros de uma onda periódica, isto é: seu período, frequência, velocidade e comprimento de onda.
- Suponha que você esteja em um ponto, observando os ônibus que passam, à velocidade constante, 60 km/h.
- Qual é a velocidade dos ônibus, em km/min?

---
Se um ônibus passa a cada 20 minutos, qual é a frequência dos ônibus, em “ônibus/hora”?
Qual é a distância entre dois ônibus sucessivos?

---
Relação entre as quantidades:
A frequência (f) dos ônibus é o inverso do período:
T = 20 min = 1/3 hora → f = 1/T = 1/(1/3) =
f = 3 ônibus/hora
A distância entre dois ônibus sucessivos é, por analogia, o comprimento de onda (l). Calcula-se a distância entre dois ônibus sucessivos:
l = V x T = 1 km/min x 20 min
l = 20 km

---
Se multiplicarmos a frequência pelo comprimento de onda teremos:
l x f = 20 km x 3/hora = 60 km/h
Logo, temos a relação válida para qualquer onda periódica:
l x f = V
Onde l é o comprimento de onda, f é a frequência e V é a velocidade da onda.
A relação entre o período, frequência e frequência angular é:
w = 2p f = 2p / T

---
Equação de uma onda harmônica em uma dimensão
Suponhamos inicialmente uma onda harmônica estática. A posição y de uma partícula é dada pela função:
y = A sin (f)
Onde A é a amplitude e f é a fase da onda (seno), no ponto x. Portanto, neste caso f é uma função de x.

---
Vamos descobrir qual é a fase f de um dado ponto x.
O número de ciclos N no ponto x é dado por:
N = (x / l)
Como cada ciclo equivale a uma fase de 2p temos que a fase f no ponto x é:
f = 2p (x / l)
Logo, a equação de uma onda estática é:
y(x) = A sin (f) = A sin (2p x / l)

---
Às vezes a razão 2p / l é chamada de número de onda angular (k)
A unidade de k é o radiano/metro
Não confundir com a constante elástica k = F / x
Utilizando a notação acima, temos a equação da onda estática:
y(x) = A sin (f) = A sin (k x)

---
Suponhamos agora que a onda caminhe na direção positiva de x.
Após um determinado tempo t, a fase da onda no ponto x terá se alterado.
Pergunta:
Neste caso, a fase aumenta ou diminui?

---
A figura abaixo ilustra uma onda que se move para a direita.
Compare a fase da onda em x = 1,6 m (linha verde) no instante t e no instante t+dt.
A fase aumentou ou diminuiu?

---
Logo, para uma onda que se propaga na direção de
x positivo a fase f diminui com o tempo para um dado x, fixo.
Quanto diminui a fase da onda em função do tempo t ?
Df = w t = ( 2p / T ) t
Logo, a equação da onda transversal é:
y(x,t) = A sin (2p x / l – w t)
 ou
y(x,t) = A sin (k x – w t)
Obs: se a onda se propagar em direção de x negativo então:
 y(x,t) = A sin (k x + w t)

---
Movimento de uma onda para um determinado x, fixo
Vamos analisar o movimento da onda para um determinado x particular: xp
y(xp,t) = A sin (k xp – w t)
Note que, neste caso, y é uma função apenas do tempo t:
y(xp,t) = A sin (cte. – w t)
ou
y(xp,t) = A sin (d – w t)
Que é semelhante à equação do movimento ondulatório.

---
Movimento de uma onda para um determinado xp, fixo
A equações da velocidade e da aceleração são obtidas derivando-se a equação da posição y(xp,t)

---
- Note que obtivemos a mesma equação diferencial que obtivemos antes, de oscilações harmônicas.
- Logo, cada partícula que compõe o meio de propagação executará uma oscilação harmônica na direção y
- Aplica-se a este movimento os conceitos já estudados sobre oscilações harmônicas, tais como: amortecimento, oscilações forçadas, constante elástica, etc.

---
A velocidade de propagação de uma onda transversal
- Depende das propriedades do meio: temperatura, densidade, rigidez, etc.
- A velocidade de propagação está implícita na equação da onda:

---
Exercício: Uma onda senoidal progressiva é descrita no S.I. por:
y(x,t) = 0,00327 sin (72,1x – 2,72 t)
(a) qual é a amplitude desta onda?
(b) quais são o comprimento de onda?
(c) qual é o período?
(d) qual é a frequência desta onda?
(e) qual é a velocidade de propagação desta onda?
Sol.: comparamos a equação acima com a equação geral de uma onda transversal progressiva e identificamos os termos em comum:
y(x,t) = A sin (k x – w t)

---
(a) a amplitude: A = 0,00327 m = 0,00327 x 1000 mm
A = 3,27 mm
(b) o comprimento de onda: k = 2p/l = 72,1 → l = 2p/k l=2p / 72,1 = 0,0871 m = 8,71 cm
(c) o período: w = 2p/T → T = 2p/w = 2p/2,72 = 2,31 s
(d) a frequência: f = 1/T = 1/2,31 = 0,433 Hz
(e) a velocidade: v = w/k = 2,72 (rad/s)/72,1(rad/m) = 0,0377 m/s = 3,77 cm/s

---
Fim